## Slide 1: Image Edge Extraction
Profesor
Dl. Andrei Hossu
Student
Vasile Răzvan-Ioan
Biometrie
Original
Edge

## Slide 2: Cuprins
01
02
03
05
04
06
Arhitectură
Demonstrație
Introducere
Concluzii
Implementare
1
Soluția propusă
Biometrie

## Slide 3: 1. Introducere
Obiectiv
  Dezvoltarea unui sistem capabil de extragerea conturului dintr-o imagine sursă
  Procesarea și prelucrarea imaginii pentru obținerea rezultatelor dorite, atât din punct de vedere al timpului de execuție, cât și din punct de vedere al calității imaginilor rezultate în urma prelucrării.
2
Biometrie

## Slide 4: 1. Introducere – Considerente teoretice
Canny Edge Detection
  Algoritm folosit pentru detectarea conturului dintr-o imagine
  Presupune aplicarea a patru operații asupra imaginii sursă:
    Reducerea zgomotului
      Aplicarea unui filtru Gaussian 5x5 asupra imaginii sursă, pentru netezirea sa
3
Biometrie

## Slide 5: 1. Introducere – Considerente teoretice
Canny Edge Detection
    Determinarea Gradientului Intensitate din imagine
      Se obțin primele derivate Gx și Gy, din aplicarea unui filtru Sobel
      Se determină gradientul de intensitate și o direcție pentru fiecare pixel:
4
Biometrie

## Slide 6: 1. Introducere – Considerente teoretice
Canny Edge Detection
    Suprimarea non-maximală
      Presupune eliminarea pixelilor nedoriți din imagine
5
Biometrie

## Slide 7: 1. Introducere – Considerente teoretice
Canny Edge Detection
    Setarea pragului de histerezis
      Se determină pixelii nedoriți prin definirea a două limite minVal și maxVal și prin compararea acestora cu valorile gradientului
6
Biometrie

## Slide 8: 2. Soluția propusă
Imaginile sursă din folder-ul selectat de utilizator sunt automat procesate de sistem, fiind convertite în format .bmp
Fișierele .bmp rezultate sunt prelucrate de un script Python pentru a determina output-ul dorit
Output-ul este afișat atât pe ecran, cât și salvat într-o locație aleasă de utilizator sub formă de fișier .png
7
Biometrie
.png
.bmp
image_edge_extraction.py
EdgeDetectGUI.py

## Slide 9: 2. Soluția propusă
Tehnologii utilizate:
  Python 3.6
    Utilizări: Obținerea imaginilor sursă precum și prelucrarea acestora pentru a extrage conturul cu o cât mai bună acuratețe
  Tkinter (Python version)
    Utilizare: Bibliotecă utilizată pentru definirea elementelor interfeței grafice (GUI)
  OpenCV (Python version)
    Utilizare: Biblioteca utilizata pentru procesarea si prelucrarea imaginilor
8
Python 3.6
Biometrie
Tkinter
Edge Extracted Image
Log file

## Slide 10: 3. Arhitectură
Panoul de administrare (EdgeDetectGUI.py)
9
Biometrie

## Slide 11: 3. Arhitectură
    Modulul de extragere a conturului
10
Biometrie

## Slide 12: 4. Implementare
  Panoul principal (EdgeDetectGUI.py)
    Interfață de START(fig. 1)
    Consolă de output Python (fig. 2)
Figura 1
Figura 2
11
Biometrie

## Slide 13: 4. Implementare
  Generarea imaginilor de output
    Selectare folder sursă (fig. 1)
    Mesaj de status al convertirii în .bmp (fig. 2)
Figura 2
Figura 1
12
Biometrie

## Slide 14: 4. Implementare
  Generarea imaginilor de output – cont.
    Selectare folder destinație (fig. 1)
    Mesaj de status al convertirii în .bmp (fig. 2)
    Afișare output pe ecran (fig. 3)
Figura 2
Figura 1
13
Biometrie

## Slide 15: 5. Demonstrație
14
Biometrie

## Slide 16: 6. Concluzii
Posibile îmbunătățiri
  Interfață grafică pentru toate modulele aplicației
  Dezvoltarea unui modul de comparare a calității imaginii pentru fiecare imagine de output
Concluzii
  Aplicația extrage conturul dintr-o imagine .bmp și afișază pe ecran output-ul cu o acuratețe bună și un timp de execuție scurt
  Aplicația deține trei tipuri de extragere a conturului: Wide, Tight, Auto – diferențele se pot observa în imaginile de output
15
Biometrie